## Slide 1: В.Н. ВАСЮКОВ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ
Основные понятия
2021

## Slide 2
Васюков В.Н. Цифровая обработка сигналов и сигнальные процессоры в системах подвижной радиосвязи: Учебник / Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, Изд-во НГТУ, серия «Учебники НГТУ», 2005. – 292 с.
Шифр библ. В 201
В.Н. Васюков, Д.Н. Зима, А.А. Мурасев
Цифровая обработка сигналов
и её применение: сборник задач и упражнений: учеб. пособие – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2021. – 122 с.
Цифровая обработка сигналов. Мет. указания к лабораторным работам для студентов факультета РЭФ (направления 11.03.01 – Радиотехника, 11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи). – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2021. – 38 с.

## Slide 3
https://ciu.nstu.ru/kaf/persons/424/

## Slide 4
4
Согласно учебному плану,
это:
3 зачётных единицы;
108 часов учебной работы, в том числе:
93 часа в контактной форме:
34 часа лекций, 16 лаб. раб., 36 практ. занятий
диф.зачёт (зачёт)
Расчётно-графическая работа.

## Slide 5
2
Обработка сигналов – совокупность операций, направлен- ных на наиболее эффективную передачу, хранение и извлечение информации.
Первые устройства обработки сигналов были аналоговыми, т.е. оперировали сигналами непрерывного времени и сводились к фильтрации, умножению частоты, модуляции, детектированию и преобразованию частоты (переносу спектра).
Недостатки аналоговых устройств – дрейф параметров, производственный разброс,
необходимость настройки устройства после сборки и др.

## Slide 6
3
Согласованная фильтрация выполнялась с помощью ЛЗ на ПАВ. Активно использовались операционные усилители для выполнения операций суммирования, дифференцирования, интегрирования, функциональных преобразований (логарифмирование и т.п.).
20–30-е годы XX в. – в работах Х. Найквиста и В.А. Котельникова была доказана возможность взаимно-однознач-ного представления аналогового сигнала с ограниченной полосой частот последовательностью его значений (отсчётов), взятых через определенные промежутки времени.
50–60-е годы – универсальные ЦВМ стали применяться для цифрового моделирования аналоговых устройств и систем; были разработаны основы цифровой фильтрации.

## Slide 7
4
1965 год – открытие класса эффективных («быстрых») алгоритмов дискретного преобразования Фурье (алгоритм Кули– Тьюки)

## Slide 8
4
1971 год – появление первого микропроцессора Intel 4040; тем самым были созданы предпосылки цифровой обработки сигналов в реальном времени.
Intel core i7 7700
Intel 4040

## Slide 9
5
Преимущества ЦОС перед аналоговой обработкой:
принципиальная возможность реализации практически любых алгоритмов обработки (в аналоговой технике могут быть реа- лизованы далеко не всякие алгоритмы); развитие элементной
базы обеспечивает реализуемость все более широкого класса алгоритмов обработки в реальном масштабе времени;
потенциально сколь угодно высокая точность реализации
алгоритмов, определяемая разрядностью;
принципиальная возможность безошибочного воспроизведе- ния сигналов при передаче, копировании и хранении; вероят- ность безошибочного воспроизведения может быть повышена
на основе помехоустойчивого кодирования, которое приме- нимо только к цифровым сигналам;

## Slide 10
принципиальная стабильность алгоритмов ЦОС (отсутствие дрейфа параметров вследствие старения элементов или влияния среды);
возможность практически мгновенного изменения алгорит- мов ЦОС при необходимости (например, обновления);
возможность изменения алгоритмов ЦОС в зависимости от свойств сигналов и помех (адаптации).
Недостатком ЦОС является ограниченное быстродействие устройств, недостаточное (пока) для обработки сигналов на СВЧ (выше 5–10 ГГц). Эта граница непрерывно отодвигается.

## Slide 11
7
Дискретный сигнал.
Математическая модель дискретного сигнала –
Последовательность x[n], где n принимает значения из дискретного множества, функция x[] может принимать значения из непрерывного множества вещественных или комплексных чисел, или множества векторов (обработка ПВС или цветных изображений).

## Slide 12
8
В радиотехнике и связи обычно дискретный сигнал получается путём дискретизации аналогового сигнала.
Согласно теореме отсчётов (Котельникова), аналоговый сигнал xa (t) со спектром, лежащим в полосе ( Fв , Fв ), может быть без потерь информации заменён последовательностью
x[n]  xa (nTd ) мгновенных значений (отсчётов), измеренных
через промежутки времени Td  1/ 2Fв . Это значит, что ана- логовый сигнал может быть восстановлен по его отсчётам. Частота дискретизации Fd  1/ Td – количество отсчётов в секунду.

## Slide 13
9
Многие последовательности изначально являются дискрет- ными. Но если возникает надобность, любой последовательности можно сопоставить аналоговый сигнал с финитным спектром, из которого она могла бы быть получена путем дискретизации.
В дальнейшем предполагается, что аргумент n последова- тельности x[n] принимает целые значения от  до  ( обо
значается n  , ). Чтобы отличать дискретный аргумент от непрерывного, принято заключать его в квадратные скобки.
Цифровой сигнал – дискретный сигнал, квантованный по уровню, т.е. последовательность, принимающая значения из дискретного (к тому же конечного) множества.

## Slide 14
10
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦОС
Элементарные операции
Результатом сдвига последовательности x[n] по времени на m отсчётов вправо является новая последовательность y[n], которая в момент n  m принимает то же значение, что последовательность x[n] в момент n . Таким образом, при любом n
y[n  m]  x[n] или y[n]  x[n  m].
Последовательность y[n] является результатом обращения x[n] по времени, если при любом n значение y[n]  x[n], поэтому y[n]  x[n].

## Slide 15
Элементарные последовательности
1.  -Последовательность, определяемая выражением
Такая же последовательность, задержанная на k шагов
описывает выделение определённого (m -го) отсчёта последовательности

## Slide 16
2. Единичная ступенчатая последовательность
Очевидны соотношения
– дискретные аналоги известных формул

## Slide 17
запись вида
означает, что последовательность правосторонняя, или каузальная
Аналогично для обозначения левосторонних последовательностей используется множитель
Комбинация вида
позволяет компактно описать последовательность

## Slide 18
3. Экспоненциальная последовательность
– комплексное число
может быть представлена в виде
При вещественная экспоненциальная последовательность (геом. прогрессия) получается при

## Slide 19
При
вещественная и мнимая части
Вещественная величина
имеет смысл круговой частоты

## Slide 20
При убывают
Экспоненциальная комплексная последовательность более общего вида
вещественная и мнимая части

## Slide 21
Последовательность является периодической, если
при некотором целом N и любом n.
Наименьшее значение N, при котором равенство выполняется, называется периодом.
Дискретные косинусоида и синусоида могут быть непериодическими. Условие периодичности
возможно только если при некотором целом k

## Slide 22
Чтобы изучать последовательности с общих позиций, необходимо ввести математическую модель.
Удобной для изучения алгебраической моделью множества последовательностей является линейное (векторное) пространство.
Пространство последовательностей
Линейное пространство – это, по определению, множество M элементов, называемых векторами, обладающее следующими свойствами:

## Slide 23
Условия а1 – а4 известны в алгебре, как аксиомы коммутативной (а́белевой) группы.

## Slide 24
Множество М – линейное (векторное) пространством над полем

## Slide 25
Множество M вещественных последовательностей вида
с операциями сложения и умножения на вещественное число (скаляр) удовлетворяет всем перечисленным условиям, значит, образует линейное (векторное) пространство над полем вещественных чисел.
Аналогично множество комплексных последовательностей образует векторное пространство над полем
комплексных чисел. В дальнейшем для общности рассматривается именно это пространство.

## Slide 26
Линейная комбинация
Поскольку определены суммирование последовательностей и умножение последовательности на скаляр, то определена взвешенная сумма (линейная комбинация)
для любой совокупности векторов
со скалярными (весовыми) коэффициентами

## Slide 27
Линейная оболочка
Если зафиксировать векторы
то получаемые при всевозможных наборах
линейные комбинации образуют линейную оболочку совокупности векторов
которую принято обозначать
Например, линейная оболочка двух (неколлинеарных) векторов на плоскости – это вся плоскость.
Линейная оболочка трёх (не лежащих в одной плоскости) векторов – это трёхмерное пространство.

## Slide 28
Линейная независимость
Множество векторов
линейно независимо, если никакой из векторов данного множества нельзя представить в виде линейной комбинации остальных; иначе говоря, равенство
возможно только при
Линейная оболочка множества K линейно независимых векторов (последовательностей) из M образует
K - мерное подпространство пространства M

## Slide 29
Базис пространства
Базис
– множество векторов из пространства М такое, что любой вектор из М можно записать как линейную комбинацию базисных векторов
Число K называется размерностью пространства М,
Если в пространстве М можно найти сколько угодно линейно независимых векторов, то пространство бесконечномерно

## Slide 30
Базис Га́меля — множество векторов в линейном пространстве, таких, что любой вектор пространства может быть представлен в виде некоторой их конечной линейной комбинации (полнота базиса), и такое представление для любого вектора единственно.
Пример: В пространстве всех многочленов над полем один из базисов Гамеля составляют степенные функции:
Базис Шаудера — множество векторов в топологическом векторном пространстве, таких, что любой вектор пространства может быть единственным образом представлен в виде сходящегося ряда

## Slide 31
Пример. Для множества (пространства) последовательностей вида базис можно задать, например, в виде следующего набора векторов

## Slide 32
Пример. Один из возможных базисов для пространства
последовательностей бесконечной длины
Легко видеть, что любой конечный набор базисных последовательностей линейно независим. Пространство бесконечномерно.