## Slide 1: Цифровая обработка сигналов СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ
В.Н. Васюков
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
2023

## Slide 2
Синтез дискретного фильтра: нахождение такой реализуемой структуры дискретной цепи, характеристики которой были бы в каком-то смысле наиболее близки к желаемым.
Желаемой характеристикой может быть КЧХ или ИХ. В большинстве случаев это КЧХ, точнее, пара АЧХ-ФЧХ.
Следовательно, математически синтез фильтра – это аппроксимация желаемой характеристики при помощи функции из заданного класса (то есть при помощи полинома или частного двух полиномов).

## Slide 3
Дискретная цепь может быть реализована в виде цифровой цепи (цифрового фильтра).
Основой аппаратной реализации является структурная схема цепи; при этом операции реализуется специализированными цифровыми устройствами конечной разрядности.
При программной реализации в основе лежит РУ; операции также производятся с ограниченной точностью, определяемой разрядностью арифметико-логического устройства процессора. Таким образом, переход от дискретной цепи к цифровой неизбежно сопровождается погрешностями, которые необходимо учитывать и стремиться свести к минимуму.

## Slide 4
Этапы проектирования ЦФ:
определение требований к фильтру;
аппроксимация желаемых характеристик при помощи характеристик реализуемой дискретной КИХ- или БИХ-цепи;
реализация полученной структуры с учетом эффектов квантования входных данных и округления параметров (коэффициентов) фильтра
Эти этапы рассмотрим на примере ФНЧ

## Slide 5
Желаемая (П-образная) АЧХ соответствует нереализуемому фильтру, поэтому требования к фильтру формулируются в виде полей допуска на отклонение реальной АЧХ от желаемой
граничная частота полосы пропускания
граничная частота полосы задерживания
1 этап

## Slide 6
Cинтез КИХ-фильтров:
Метод взвешивания - аппроксимация желаемой КЧХ конечной суммой ряда Фурье, «взвешенного» подходящей последовательностью (окном).
Метод частотной выборки - интерполяция КЧХ по заданным её значениям при помощи интерполяционной формулы Лагранжа.
Метод быстрой свёртки (КИХ-фильтрации в частотной области) - использование алгоритмов БПФ.
Синтез БИХ-фильтров основан на преобразовании аналоговых фильтров-прототипов в цифровые фильтры (методы аналого-цифровой трансформации), поэтому ориентирован на АЧХ прямоугольной формы
2 этап

## Slide 7
Достоинства КИХ-фильтров:
КИХ-фильтры всегда устойчивы.
КИХ-фильтр может иметь строго линейную ФЧХ
КЧХ желаемого (необязательно прямоугольного) вида аппроксимируется реализуемой функцией (тригонометрическим полиномом).
Недостаток:
Чтобы обеспечить желаемую крутизну АЧХ в переходной полосе, требуется КИХ-фильтр в десятки раз более высокого порядка, чем БИХ-фильтр
Это, кроме сложности (объёма памяти, временных затрат), влечёт большую задержку, которая м.б. недопустима

## Slide 8
КИХ-цепь: БИХ-цепь:
Длина ИХ равна N Длина ИХ бесконечна

## Slide 9
1993 Vaidyanathan P. Multirate systems and filter banks_

## Slide 10
Синтез КИХ-фильтров
В большинстве случаев строятся КИХ-фильтры с линейной
или кусочно-линейной (обобщённой линейной) ФЧХ.
Выделяют 4 типа таких фильтров
Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов, 1978

## Slide 11
    Метод взвешивания (метод функций окна)
КЧХ некаузального КИХ-фильтра
синтез КИХ-фильтра состоит в нахождении тригонометрического полинома, близкого в каком-то смысле к желаемой КЧХ
Критерий близости
это квадрат эвклидовой метрики. Наименьшая норма ошибки обеспечивается, если коэффициенты фильтра находятся как коэффициенты ряда Фурье

## Slide 12
12
12
Полученные коэффициенты – это отсчеты ИХ (некаузальной); для каузальности нужен сдвиг
где

## Slide 13
13
13
Однако если желаемая КЧХ разрывна (например, прямоугольная, получаемая КЧХ, как сумма усеченного ряда Фурье , содержит гиббсовские осцилляции.
причина явления Гиббса заключается в слишком медленном убывании коэффициентов Фурье-разложения разрывной функции

## Slide 14
Для ускорения убывания ИХ умножается на весовую последовательность (окно)
Прямоугольное «окно»
Окно Бартлетта (треугольное)
Окно Хэнна (фон Ганна)
Окно Хэмминга
Окно Блэкмана
Окно Кайзера
и много других (Парзена, Римана, Тьюки, Пуассона, Дольфа-Чебышёва и т.д.)

## Slide 15
15
15
Окна
Хэмминга
Хэнна (фон Ханна, фон Ганна)
Кайзера
Блэкмана

## Slide 16
16
16
Результат применения окна Хэмминга

## Slide 17
17
17
Результат применения окна Хэмминга
Частотная функция прямоугольного окна
Результат её свёртки с прямоугольной идеальной КЧХ

## Slide 18
18
18
Результат применения окон Хэмминга и Блэкмана

## Slide 19
Окно | Ширина главного лепестка (относительно ) | Относительный уровень первого бокового лепестка АЧХ, дБ
Прямоугольное | 1 | –21
Бартлетта | 2 | –25
Хэнна | 2 | –44
Хэмминга | 2 | –53
Блэкмана | 3 | –74
Кайзера | 3 | около –74

## Slide 20
Окно Блэкмана – Наттолла

## Slide 21
Окно Блэкмана – Харриса

## Slide 22
Для всех перечисленных окон имеет место общее свойство: боковые лепестки имеют неодинаковые уровни по оси частот.
Требование одинакового уровня соответствует критерию равномерного приближения Чебышёва, или минимаксному критерию.

## Slide 23
Окно находится обратным ДПФ от
Уровень боковых лепестков равен – 20 дБ
Полином Чебышёва n-го порядка
https://ru.qaz.wiki/wiki/Window_function#Dolph%E2%80%93Chebyshev_window

## Slide 24
Всё сказанное относилось к модификации (с помощью окна) ИХ, полученной исходя из критерия минимума среднеквадратической ошибки аппроксимации желаемой АЧХ.
Несмотря на внешнюю простоту оконного метода, он имеет недостатки:
1. Трудно контролировать граничные частоты переходной полосы.
2. Уровень пульсаций (неравномерность АЧХ) одинаков в полосе пропускания и в полосе задерживания

## Slide 25
Всё сказанное относилось к модификации (с помощью окна) ИХ, полученной исходя из критерия минимума среднеквадратической ошибки аппроксимации желаемой АЧХ.
Можно ставить задачу аппроксимации желаемой АЧХ с точки зрения другого критерия, а именно: отсчёты ИХ (они же коэффициенты разложения аппроксимирующей функции в ряд Фурье)
должны обеспечивать минимум максимальной ошибки аппроксимации
Обычно в это выражение вводят весовую функцию, позволяющую задавать различную точность аппроксимации на разных частотах

## Slide 26
Таким образом, нас интересует набор коэффициентов, при котором достигается ошибка
«минимаксный критерий»
Функция , которая доставляет этот минимум, называется функцией наилучшего равномерного приближения.
Решение задачи основано на теореме Чебышёва об альтерна́нсе (от фр. alternance — «чередование»)
ЦФ строятся с применением компьютерных программ (напр., MATLAB) по алгоритму Ремеза (метод Паркса-МакКлеллана)

## Slide 27
Ранее мы получили выражение для КЧХ ЛИС-цепи с линейной ФЧХ и полуцелой задержкой (фильтр 2 типа)
А также для КЧХ ЛИС-цепи с линейной ФЧХ и целой задержкой (фильтр 1 типа)
Перейдём к некаузальной цепи с линейной ФЧХ и нулевой задержкой (сдвинем ИХ влево на M отсчётов)

## Slide 28
Введём обозначения
КЧХ цепи разлагается в сумму косинусов.
будем искать такой вектор коэффициентов
который обеспечит наилучшее равномерное приближение

## Slide 29
будем искать такой вектор коэффициентов
который обеспечивает наилучшее равномерное приближение
желаемой функции функцией
позволяет управлять допусками в полосах пропускания и задерживания
Функция - тригонометрический многочлен
Выполним замену

## Slide 30
После замены область определения функции
это интервал (-1; 1))
Весовая функция

## Slide 31
Смысл замены
в том, что в выражении
фигурируют полиномы Чебышёва
Для начала
Далее

## Slide 32
Складывая, получаем с учётом
и
откуда следует рекуррентная формула построения полиномов Чебышёва

## Slide 33
Итак, замена
привела к замене тригонометрического полинома
алгебраическим полиномом
с теми же коэффициентами, поэтому задача
сводится к нахождению этих коэффициентов из условия

## Slide 34
Задача решается итерационно на основе теоремы Чебышёва об альтернансе, которая утверждает:
Чтобы многочлен степени n был многочленом наилучшего равномерного приближения непрерывной функции на интервале [a,b] необходимо и достаточно существования на [a,b] не менее n+2 точек , таких, что
На этом основополагающем свойстве многочлена наилучшего равномерного приближения основан численный метод его построения, известный как метод Ремеза (алгоритм Паркса-Макклеллана).

## Slide 35
35
35
Метод частотной выборки
основан на задании значений желаемой КЧХ в точках, расположенных равномерно на 1-окружности и соответствующих точкам частотной оси (отсюда название метода). ПФ может быть получена на основе интерполяционного полинома Лагранжа
ИХ можно найти с помощью обратного ДПФ

## Slide 36
Структура КИХ-цепи на основе интерполяционной формулы Лагранжа
Пусть на z-плоскости даны N несовпадающих точек , и заданы значения функции в этих точках.
Тогда
Как видно из формулы, функция полностью определяется своими значениями в N точках и самими этими точками
где константа

## Slide 37
Первый сомножитель - полином степени N;
второй сомножитель (сумма дробей) имеет в качестве общего знаменателя этот самый полином
Если дроби привести к общему знаменателю и просуммировать, то в числителе получится полином степени N-1; после сокращения оказывается, что этот полином и есть . Таким образом, видно, что выражение определяет полином порядка N-1.
При подстановке легко видеть, что все слагаемые во втором сомножителе конечны, за исключением одного

## Slide 38
Таким образом, формула Лагранжа действительно представляет собой полином порядка , принимающий в данных точках z -плоскости заданные значения.
Выражение дробно-рационально, следовательно, оно может рассматриваться в качестве передаточной функции ЛИС-цепи.
Видно, что эта цепь представляет собой каскадное соединение трансверсальной и рекурсивной частей

## Slide 39
39
39
Cтруктура содержит трансверсальную и рекурсивную части, тем не менее ей соответствует конечная импульсная характеристика. Благодаря наличию рекурсии такие фильтры при реализации требуют меньшего числа операций по сравнению с рассмотренными выше КИХ-фильтрами на основе оконного взвешивания и оказываются предпочтительными.
Пример. Фильтр скользящего среднего может быть реализован как КИХ-фильтр с ИХ
Свертка требует N сложений

## Slide 40
40
40
передаточную функцию можно записать в виде
требует выполнения двух операций сложения/вычитания независимо от величины N
один простой полюс в точке
и
нулей, равномерно размещённых на
единичной окружности. При этом РУ

## Slide 41
41
41
Структура КИХ- фильтра на основе метода частотной выборки

## Slide 42
Быстрое преобразование Фурье
Рассмотрим ДПФ последовательности размера
или
где
Заметим, что при фиксированном k можно рассматривать как последовательность
, периодическую с периодом ; аналогично и при фиксированном n

## Slide 43
Разобьём сумму
на две
Введём
для чётных n
для нечётных n

## Slide 44
тогда

## Slide 45
В выражении
рассмотрим первую сумму
Это не что иное, как N/2-точечное ДПФ подпоследовательности отсчётов с четными номерами исходной последовательности

## Slide 46
Аналогично 2-я сумма представляет собой N/2-точечное ДПФ подпоследовательности отсчётов с нечетными номерами исходной последовательности
Таким образом, ДПФ последовательности может быть выражено через ДПФ двух подпоследовательностей вдвое меньшей длины

## Slide 47
Это выражение обеспечивает вычисление половины отсчётов ДПФ исходной последовательности. Вторая половина отсчётов может быть найдена при подстановке k+N/2 вместо k:
Итак, ДПФ последовательности может быть выражено через ДПФ четной и нечетной подпоследовательностей при всех значениях k
с учётом N/2-периодичности

## Slide 48
Это можно представить схемой с использованием
базовой операции БПФ - «бабочки» :

## Slide 49
Очевидно, 4-точечные ДПФ можно таким же способом свести к 2-точечным.
Двухточечное ДПФ изображается «бабочкой» наиболее простого вида, где вес нижней входной ветви равен 1
Это БПФ с прореживанием по времени

## Slide 50
50
Например, при N=256 выигрыш - 64 раза, при 1024 уже 204,8

## Slide 51
51
51
Метод быстрой свёртки
основан на замене свёртки (последовательностей) умножением (их z-образов – функций, непрерывных на 1-окружности).
Очевидно, что z-преобразование практически может быть вычислено лишь в конечном множестве точек z-плоскости. Поэтому выполнять свёртку косвенным путем, то есть через умножение z-образов, можно лишь для последовательностей конечной длины.
Следовательно, этим способом можно реализовать только КИХ-фильтрацию. Метод КИХ-фильтрации последовательностей путем поточечного умножения их ДПФ-спектров на КЧХ цепи, реализуемый на основе БПФ, называется методом быстрой свёртки.

## Slide 52
Но: перемножение коэффициентов ДПФ двух последовательностей соответствует не обычной (апериодической), а круговой свёртке
сумма в круглых скобках равна независимо от m в силу периодичности суммируемых членов: при различных m суммируются одни и те же слагаемые в разном порядке.

## Slide 53
k
x[k]
0
h[n-k]
k
Апериодическая
Круговая

## Slide 54
При круговой свёртке последовательностей одинаковой длины получается всего один «правильный» отсчёт
Чтобы получить правильный результат (совпадающий с результатом апериодической свёртки), нужно, чтобы точек было достаточно для представления полинома-произведения
Сумма длины сигнала (M) и длины ИХ (L) должна удовлетворять условию (L+M-2<N), где N – количество точек БПФ.

## Slide 55
55
55
Метод быстрой свёртки
основан на применении БПФ, при этом сумма длины сигнала (M) и длины ИХ (L) должна удовлетворять условию (L+M-2<N), где N – число точек БПФ.
Если сигнал длинный, то может оказаться неприемлемым слишком большое N и задержка. Тогда применяют секционирование – сигнал разбивают на секции небольшой длины

## Slide 56
56
56
К каждой секции применяют БПФ, умножение на КЧХ и обратное БПФ, а результаты складывают
метод перекрытия с суммированием (overlap-add method )
альтернативный метод - перекрытие с накоплением (overlap-save method