## Slide 1: (растеризация)
Интерактивная
Компьютерная
Графика
Часть 1-3

## Slide 2: Требования к растеризации отрезка
Требования | Факт
Концы должны находиться в заданных точках | Концы попадают только в пиксели (неоднозначность)
Отрезки должны выглядеть как прямые | Только для вертикального и горизонтального случаев
Яркость не должна меняться вдоль отрезка | Расстояние до пикселей в каждой точке отрезка различно, т.е. яркость - непостоянна

## Slide 3: 1. Простейший алгоритм ЦДА
DDA – Digital Differential Analyzer (Цифровой Дифференциальный Анализатор)
вычислительное устройство, применявшееся ранее для генерации векторов
начало отрезка (вещественное и пиксельное)
конец отрезка (вещественное и пиксельное)

## Slide 4: 2. Алгоритм Брезенхема (Bresenham's line algorithm)
Рассмотрим ситуацию:
  угол наклона отрезка в диапазоне [0°, -45°]
Для каждого столбца пикселей вычисляется ошибка – расстояние между реальной координатой y и ближайшим пикселем.
Если ошибка не превышает половину высоты ячейки (пикселя), то она заполняется
Возможные ситуации:

## Slide 5: 3. Алгоритм Ву (Xiaolin Wu )
Интенсивность закрашивания пропорциональна расстоянию до отрезка
93
95%
5%
33%
67%
0%
70%
Без сглаживания
Со сглаживанием

## Slide 6: Растеризация окружности
Ситуация №1
ошибка – разница между радиусом и расстоянием между центром окружности и серединой пикселя (ячейки)
Возможные ситуации выбора следующего пикселя
Ситуация №2
Ситуация №3

## Slide 7: Задача заполнения цветом
Понятия:
  Заливка
    требуется перекрасить пиксели одного цвета другим цветом
  Затравка
    требуется закрасить нужным цветом фигуру, ограниченную граничными пикселями
Алгоритмы:
  Определения принадлежности точки многоугольнику
      расчет суммы углов (площадей)
      расчет числа пересечений (оборотов) луча с ребрами (чет – внутри, нечет - снаружи)
      …
  Построение линий (рядов) пикселей, расположенных горизонтально или вертикально между ребрами

## Slide 8: 1. Алгоритм поточечной закраски
A
B
C
D
z
y
Задача определения принадлежности точки многоугольнику
Для любой внутренней точки справедливо:
суммарный угол точки с вершинами равен 360° (метод углов):
AzD + BzA + CzB + DzC = 360°
сумма всех треугольников, образованных точкой и сосмежными вершинами, равна площади фигуры (метод площадей) :
AZD + BZA + CZB + DZC = ABCD
Перебираем все пиксели (точки) и закрашиваем, если они лежат внутри

## Slide 9: 2. Алгоритм закраски соседей
Выбираем начальный пиксель и заносим его в стек
Выбираем пиксель из стека
Находим и заносим в стек всех его соседей
Закрашиваем пиксель
Варианты связности:
  по 4 соседа
  по 8 соседей
Стек пикселей-соседей
B4
B2
B3
D2
C3
D3
C4
D4
C5
D5
C7
D7
E7
D6
E6
F6
E5
F5
F4
G3
K4
H3
G4
H4
G5
H5
G7
H7
K7
H6
K6
L6
K5
B2
D2
B3
C3
D3
G3
H3
B4
C4
D4
F4
G4
H4
K4
C5
D5
E5
F5
G5
H5
K5
L5
D6
E6
F6
H6
K6
L6
C7
D7
E7
G7
H7
K7
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 10: 3. Алгоритм построчной закраски
Запоминаем все пересечения ребер многоугольника с пикселями
Последовательно их выбираем и закрашиваем в этих пределах
B2-B2
D2-D2
B3-D3
G3-H3
B4-D4
F4-K4
C5-L5
D6-F6
H6-L6
C7-E7
G7-K7
Стек пересечений с ребрами
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 11: 4. Алгоритм закраски сериями
Выбираем и закрашиваем пиксель
Закрашиваем серию влево/вправо
Поднимаемся выше/ниже и запоминаем в стеке координаты пикселей-разрывов
D2
B2
B3
G3
D7
H7
H6
D6
F4
C4
G5
Стек координат разрывов
B2
D2
B3
G3
C4
F4
G5
D6
H6
D7
H7
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 12: Растеризация треугольника со сглаживанием
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Вопрос: как быть с граничными пикселями (которые только частично попали внутрь треугольника)?
Вариант 1: закрашивать полностью или по Брезенхему
Вариант 2: закрашивать с яркостью, зависящей от площади попадания

## Slide 13: Растеризация буквы S со сглаживанием
S
S