## Slide 1
Гаврилов
Алексей Борисович
К.т.н., Кафедра «Автоматика»
nstu.ru
Новосибирский государственный
технический университет НЭТИ
Динамические измерения
Датчики систем автоматики

## Slide 2
Датчики систем автоматики
2
Методы измерения температуры
В основе работы любых температурных датчиков, использующихся в системах автоматического управления, лежит принцип преобразования измеряемой температуры в электрическую величину. Это обусловлено следующими достоинствами электрических измерений: электрические величины удобно передавать на расстояние, причем передача осуществляется с высокой скоростью; электрические величины универсальны в том смысле, что любые другие величины могут быть преобразованы в электрические и наоборот; они точно преобразуются в цифровой код и позволяют достигнуть высокой точности, чувствительности и быстродействия средств измерений.
Датчики температуры

## Slide 3
Датчики систем автоматики
3
Термометры расширения: принцип действия основан на зависимости объемного расширения жидкости и линейных размеров твердых тел от температуры.
Термометры расширения подразделяются на:
Манометрические термометры: принцип действия основан на изменении давления рабочего вещества от температуры.
Жидкостные Дилатометрические Биметаллические
Контактные датчики температуры 1

## Slide 4
Датчики систем автоматики
4
Термоэлектрические
(термопары)
Контактные датчики температуры 2
Термометры сопротивления:
Основным электрическим компонентом термометра сопротивления является резистор, который представляет собой провод, обмотанный вокруг керамического изолятора в виде стержня. Резистор и является температурным чувствительным элементом термометра сопротивления.

## Slide 5
Датчики систем автоматики
5
Возможность бесконтактного измерения температур основана на связи характеристик излучения тела с его температурой
Пирометр
Бесконтактные датчики температуры
Принцип действия радиометра состоит в преобразовании измеряемого теплового потока в спектральном диапазоне от 1,0 до 25,0 мкм, падающего на микросборку термопар в электрический сигнал.
Принцип действия тепловизора основан на преобразовании энергии инфракрасного излучения в электрический сигнал.

## Slide 6
Расходомеры измеряют скорость и объем потока газа или жидкости.
Расход - это произведение площади поперечного сечения на среднюю скорость потока, обычно он измеряется в кубических метрах в секунду.
Основными параметрами для выбора датчиков расхода газа и жидкости являются диаметр трубы, способ подключения к магистрали, тип втулки и выходной сигнал.
Датчики систем автоматики
Измерение расхода жидкостей
6
Счетчики воды

## Slide 7
Датчики систем автоматики
Расходомеры переменного перепада давления
7
Промышленный расходомер Вентури

## Slide 8
Датчики систем автоматики
Расходомеры постоянного
перепада давления
Оптические расходомеры
8
Ротаметр

## Slide 9
Датчики систем автоматики
Акустические расходомеры
9
Ультразвуковой расходомер

## Slide 10
Датчики систем автоматики
Электромагнитные расходомеры
10

## Slide 11
Глобальная система позиционирования 1
11
Глобальная система позиционирования – это спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат. Позволяет почти при любой погоде определять местоположение в любом месте Земли и околоземного космического пространства
Датчики систем автоматики

## Slide 12
Глобальная система позиционирования 2
12
Отслеживание местоположения стационарных и перемещающихся объектов — основная практическая функция системы. Ее можно применять для определения местоположения пользователей, находящихся в местах, где не работают мобильные телефоны.
Датчики систем автоматики

## Slide 13
Поверка приемников GPS/ГЛОНАСС
13
Полигон пространственный эталонный предназначен для хранения и передачи размера единиц длины и плоского угла рабочим средствам измерений - навигационной и геодезической аппаратуры потребителей космических навигационных систем
Датчики систем автоматики
Пункт эталонного базиса

## Slide 14
Энкодер
14
Энкодер - датчик преобразования угловых положений или линейных перемещений в цифровой сигнал.
Датчики систем автоматики

## Slide 15
Датчики систем автоматики
Выбор датчиков 1
15

## Slide 16
В общем случае, перед тем как приступить к разработке или выбору детектора (датчика), необходимо ответить на ряд вопросов:
Величина и тип измеряемых величин;
Требуемая точность и разрешающая способность;
Материал, из которого изготовлен, или состоит объект (металл, пластмасса, жидкость, ферромагнетик, биологическая ткань и пр.);
Диапазон измерений;
Условия окружающей среды, в которых должен работать датчик;
Потребляемая мощность датчика;
Размер пространства, отведенный под монтаж датчика;
Срок службы датчика;
Количество датчиков, которое необходимо изготовить и стоимость одного устройства;
Датчики систем автоматики
Датчик температуры двигателя
Выбор датчиков 2
16